II ) RÉVISION : MOMENTS ET COUPLES.

Objectif :

- Définir le moment d’une force par rapport à un point.

- Développer la notion de vecteur-moment et de moment d’une force par rapport à un axe.

Prérequis :

- Produit vectoriel.

- Notion de force.

Les effets d’une force sur un solide dépendent de la position de la force par rapport au corps.

Si la force ( poussée des moteurs.) passe par le centre de gravité G de la navette, le vaisseau est animé d’un mouvement de translation rectiligne uniformément accéléré de même direction que  (fig. a).

Si la force  ne passe pas par G, le vaisseau est à la fois animé d’un mouvement de translation et  un mouvement de rotation. Ces mouvements sont fonction de l’inclinaison des moteurs ou de la distance d (fig. b).

Pour traduire avec précision les effets d’une force, compte tenu de sa position, il est nécessaire de faire intervenir la notion de moments.

A ) Moment d’une force par rapport à un point.

1°) Définition.

Le moment de le force  par rapport au point A, noté MA() =

- Convention de signe.

Si  fait tourner le solide autour de A dans le sens trigonométrique, le moment est dit positif.

Si  est dans l’autre sens, le moment devient négatif (c’est le cas de la navette autour du point G).

Remarque : Si B est le point d’application de et si la longueur AB est connue, MA() peut être calculé par :

MA() =

en remarquant que : AB.sin ( = d.

- Exemple :

Déterminons le couple de serrage exercé par une clé plate sur un écrou en fonction de l’inclinaison de l’effort 3/2 exercé par la main de l’opérateur.

- Si AB est perpendiculaire à 3/2.

- Si ( = 60° :

- Si ( = 45° :

Remarque :

2°) Théorème de Varignon.

Le moment de la force  au point A est égal à la somme des moments de ses composantes  et  par rapport au même point.

MA() =

Pour le cas de la figure :

MA()=

Exemple : Déterminons MA().

B ) Vecteur moment.

1°) Définition.

Soit un point B, quelconque, appartenant à la direction de la force . Le moment en A de  est défini par le vecteur :

=

est un vecteur à la fois

perpendiculaire à  et à .

Il ce caractérise géométriquement par :

*

*

*

*

Remarque :

- , et  suivent la règle des trois doigts de

la main droite (ou règle du tire bouchon).

- Le produit vectoriel n’est pas commutatif.

(  =

- =  si :	-

-

-

2°) Détermination analytique du moment d’une force.

Dans le repère (0, ) : Coordonnées du point A (xa, ya, 0) et B (xb, yb, 0). Composante de 1/2 (XF1/2, YF1/2, 0).

Le moment au point A de la force 1/2  peut être déterminé analytiquement par :

( 			=

L 1/2 =

M 1/2 =

N 1/2 =

L1/2 moment de la force 1/2  par rapport à l’axe (0,).

M1/2 moment de la force 1/2  par rapport à l’axe (0,).

N1/2 moment de la force 1/2  par rapport à l’axe (0,).

Le moment par rapport à un axe est nul si le support de la force est sécant ou parallèle à cet axe.

C ) Moment résultant de plusieurs forces.

Le moment résultant MA() en un point A de n forces , , ....,  est égal à la somme des moments en A de chacune des forces.

Si les forces appartiennent toutes à un même plan (sont coplanaires), le moment peut être écrit sous la forme algébrique.

Ma =

D ) Variation du moment d’un point à un autre.

Soit un autre point D n’appartenant pas au support de la force 1/2.

Le moment en D de 1/2 est : Md (1/2) =

E ) Exemple : Balance romaine.

Une balance romaine se compose d’un balancier 2 articulé en O (pivot) sur un crochet 1 lié à un support fixe et d’une masse d’équilibrage mobile 3 ( a variable) de poids q = 5 daN. La masse à peser, poids , est suspendue en B par l’intermédiaire d’un crochet 4. Si a = 70 cm, déterminons la valeur de .