# III ) REVISION : TORSEUR D’ACTION MECANIQUE.

Objectifs :

- Décrire l’action mécanique d’une force en un point à l’aide d’un torseur.

- Changer le point d’écriture d’un torseur d’action mécanique.

- Enoncer les différents types de torseurs remarquables.

Prérequis :

- Différentes façons de décrire une force.		A1/2	Ax1/2		XA1/2

Ay1/2	ou	YA1/2

# Az1/2		ZA1/2

- Moment d’une force.	MBA1/2		LA1/2

MA1/2

NA1/2

A ) DEFINITION :

Une personne 1, exerce sur un solide 2 une force dont le

support passe par le point B.

- au point B, la force B1/2  crée un « effet translatif ».

TB1/2        B =   	 B1/2

0	B

- au point A, on a un « effet translatif » et un « effet

rotatif » du au moment MAB1/2.

L’action mécanique de la force B au point A est donc

décrite par la connaissance des vecteurs forces B1/2 et MAB1/2.

Cette description se fait sous la forme d’un torseur :

TB1/2      A  =   	 B1/2		=	B1/2

MAB1/2    A			    			A

Si on connaît les composantes des vecteurs forces et moment dans un référentiel R(0,x,y,z) :

B1/2	XB1/2	et	MAB1/2		LB1/2		alors le torseur s’écrit :

YB1/2				MB1/2

ZB1/2				NB1/2			TB1/2       A  =   	XB1/2	LB1/2

YB1/2	MB1/2

ZB1/2	NB1/2	 A

- A est le point de réduction du torseur.

- B1/2   et   MAB1/2 sont les éléments de réduction du torseur.

- B1/2 est la résultante du torseur.

- MAB1/2 est le moment résultant.

# Text boxes

B

2

B1/2

# A

MAB1/2